# KOOLATRON

#### (КАНАДА)

Канадский производитель “KOOLATRON DIV. URUS IND. CORP.” был первым, кто использовал термоэлектрическую технологию (ранее применяемую только в космических условиях).

###### ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ

О РАБОТЕ ХОЛОДИЛЬНИКОВ KOOLATRON:

# Какова степень охлаждения  в моделях  KOOLATRON ?

# KOOLATRON может понижать и  поддерживать температуру  в камере  примерно на 24 - 27 градусов С    (35-40 F) ниже, чем  температура окружающей среды.

Это означает, что при температуре окружающего воздуха +26,6 С  (80 F) содержимое будет находиться примерно при  +4,4 C    (40 F). (Хорошая температура для охлаждения).

При температуре окружающего воздуха  +18 C   (65  F) содержимое  может  храниться слегка замороженным при температуре минус (-3) градуса С   (25 F). (Скорость заморозки зависит   от различных внешних факторов , например, таких как влажность ).

При температуре окружающего воздуха +32,2 С   (90 F) содержимое будет находиться при температуре от  +10 C  до  +15,5 С (от 50 до  60 F).  (Приемлемая температура для охлаждения на короткий период времени).

- Как долго  KOOLATRON  может  работать в автомобиле  с неработающим двигателем без риска, что уровень заряда   аккумуляторной батареи станет ниже, чем  необходимого для запуска мотора?

При исправном аккумуляторе в жаркий день допустимое время  работы не более 2-х часов.

# Пользователям  KOOLATRON рекомендуется хорошо подумать прежде, чем оставить работающий холодильник в автомобиле на длительный период времени, особенно в замкнутых пространствах. При многих условиях окружающей среды KOOLATRON может быть выключен на ночь, и содержимое будет  храниться при приемлемой температуре, без риска  быть испорченным, до утра.

# KOOLATRON предлагает любой тип портативной  батареи ?

# KOOLATRON предлагает портативную батарею, которая может полностью подзаряжаться от гнезда прикуривателя автомобиля и будет обеспечивать  энергией Ваш холодильник (или любой другой  прибор 12 V)  продолжительностью до  4 –х   часов.

- Какой расход батареи KOOLATRON?

При работе KOOLATRON потребляет примерно 3 amp  при 12 V постоянного тока, что эквивалентно потреблению галогенной  лампочки  50 Вт.

5.   Как долго KOOLATRON   будет работать в автомобиле с включенным двигателем?

Постоянно, так как автомобильная система питания будет производить значительно больше энергии, чем KOOLATRON может использовать.

6.   Можно ли включить KOOLATRON в домашнюю электросеть?

KOOLATRON может работать только от источника постоянного тока 12 V. KOOLATRON предлагает дополнительно адаптер переменного тока,  который подключается к  220 V переменного тока и преобразует его в 12 V постоянного тока. Так что Вы можете использовать Ваш KOOLATRON дома, в мотеле или коттедже.

7.   Можно ли перевозить KOOLATRON в багажнике автомобиля?

KOOLATRON не должен работать в малых и закрытых пространствах с недостаточной циркуляцией воздуха.

В багажнике или закрытом пространстве, повышенная температура будет резко снижать

1

эффективность работы KOOLATRON. Так же, в солнечный день температура в автомобильном багажнике может подняться до  +81 С  (180 F),  и это может повредить корпус KOOLATRON.

8.   Как много времени занимает охлаждение продуктов?

Вам понадобится 6 часов на каждые 5 фунтов (примерно 2 кг 300 г) продуктов. Всегда загружайте KOOLATRON предварительно охлажденными продуктами из Вашего домашнего холодильника, когда это возможно. Эти продукты будут оставаться охлажденными и помогут охладить теплые продукты, которые Вы можете добавить позже.

9.   KOOLATRON достаточно крепкий и прочный, чтобы сидеть на нем?

Как большинство корпусов, но это не хорошая практика, так как  тяжелая персона может деформировать крышку таким образом, что она будет плохо закрываться и это повлияет на эффективность охлаждения.

10.   Насколько горячими KOOLATRON будет держать продукты?

Около +54 С (130 F), что является достаточным для поддержания продуктов горячими на короткий период времени. Проверьте своими руками для ограничения работы KOOLATRON в теплом цикле.

11. Как долго KOOLATRON будет держать продукты охлажденными, если он выключен?

Очень тяжело ответить на этот вопрос, так как существует зависимость от того, насколько высока температура окружающего воздуха и  насколько охлаждено содержимое на данный момент. Однако модели KOOLATRON  имеют хорошую изоляцию и при полной загрузке очень холодными продуктами будут хранить их охлажденными по крайней мере 8–10 часов  ночью при температуре окружающего воздуха от  +21  С  до   +23,6 С   (70-75  F).

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ОХЛАЖДЕНИЕ.

Термоэлектрическое охлаждение - это процесс  выкачивания тепловой энергии из изолированной  камеры для того, чтобы  довести температуру камеры  ниже, чем температура окружающей среды. Термоэлектрическое охлаждение использует принцип, который называется эффектом  «Пелтье» - выкачивание тепла электричеством. Эффект  «Пелтье» назван так в честь французского ученого, который открыл этот эффект в 1834 году.

В 1834 году Дж. Пелтье заметил, что когда электрический ток проходит через пересечение двух  несходных металлов, то тепло переходит с одного металла  на другой. Это является основой термоэлектрического охлаждения.

Термоэлектрические модули конструируются из серий крошечных металлических кубов несходных редких металлов, физически хранящихся вместе  и  соединенных электричеством. Когда электрический ток проходит через пересечение кубов, тепло переходит из одного металла в другой.

Твердое состояние термоэлектрических модулей способно перенести большое количество тепла, когда подсоединенное к тепловому поглощению средство находится на одной стороне, и растрачивающее тепло средство - на другой. Большая алюминиевая холодная пластина стабилизирует  поглощенное тепло из содержимого (продуктов или напитков), а термоэлектрические модули  перемещают его в рассеивающий тепло стабилизатор под контрольной панелью. Здесь маленький фен помогает рассеивать тепло по воздуху.

Система экологически чистая, нет опасных газов, нет трубок и спиралей, компрессорного типа. Движущаяся часть – это только маленький 12 V вентилятор мотора.

Почему это лучше, чем  контейнер со льдом?

Продукты и напитки сохраняются холодными и сухими. Не требуется дополнительного места для льда.

2

МОДЕЛИ   ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ   ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

P - 25

FUNKOOL

(Холодильник)

- Узкий

- Вентиляционные отверстия на крышке холодильника, вследствие этого все наружные стороны холодильника могут тесно соприкасаться  с другим багажом. Может быть установлен в любом тесном, узком месте Вашего автомобиля, лодки или грузовика.

- Пластмассовая ручка для переноса.

- Объем:  24 л

- Вес: 4,5 кг

- Габариты: 38 х 41 х 31 см

## P- 20

COMPACT

(Холодильник/ нагреватель)

- Высокий, узкий и гладкий,  разработан для размещения между передними сиденьями .

- Устанавливается:

- в узких местах в лодках, автобусах, грузовиках, в спортивных средствах передвижения;

- на пол впереди заднего сиденья в большинство машин или позади переднего сиденья во

многих пикапах.

- Только лишь 21,6 см в ширину, а вмещает  23 банки с напитками (330 мл) или две 3-х литровые бутылки, стоящие вертикально, и еще остается дополнительное место для консервных банок и сандвичей.

- Крышка без задвижек открывается во всю длину для легкого доступа руки за содержимым.

- Объем: 17 л

- Вес: 4,2 кг

- Габариты: 44 х 42 х 22 см

# P – 65

KARGO KOOLER.

(Холодильник/ нагреватель)

- Экономичный для длительных перевозок.

- Уникальная разработка: крышка состоит из двух половинок, на одной из которых находятся вентиляционные отверстия. Вследствие этого все наружные стороны холодильника могут тесно соприкасаться  с другим багажом. Может быть установлен в любом тесном, узком месте Вашего автомобиля, лодки или грузовика.

- Может быть расположен горизонтально и вертикально .

- Дверки могут открываться  как влево, так и вправо.

- Объем:  31 л

- Вес: 6,1 кг

- Габариты: 48 х 42 х 34 см

3

## P – 85

### KRUSADER

(Холодильник/ нагреватель)

- Самая вместительная модель.

- Данная модель использует специальный большой термоэлектрический модуль для охлаждения  49 литров.

- Работает в горизонтальном и вертикальном положении.

- Объем :  49 л

- Вес: 7,2 кг

- Габариты: 52 х 50 х 39 см

D – 07

KOOL SPORT

(Холодильник)

- Самый легкий.

- Объем: 7 л

- Вес: 3,4 кг

- Габариты: 30 х 18 х 29 см

B – 33

KOOL  WHEELER

(холодильник)

- на колесиках

- передвигаемая полка

- Объем: 33 л

- Вес: 11,4 кг

C – 22

##### DESIGNER FRIDGE

(Холодильник/ нагреватель)

- светодиодный дисплей показаний температуры внутри камеры

- передвигаемая полка

- Объем: 20 л

- Вес: 9, 1 кг

- Габариты: 36 х 33 х 45 см

ОПЦИИ  ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  KOOLATRON.

AC – 25.

POWER ADAPTER.

- Преобразует 220 V  переменного тока в 12 V  постоянного.

4

4