Двухстворчатый холодильник

с морозильной камерой

Инструкция по эксплуатации

Предостережение

|  | Внимание: риск пожара |
| --- | --- |

Если вы хотите быстро заморозить продукты, охладите их до комнатной температуры перед загрузкой в холодильник. Установите температуру в холодильнике на -24°С ( быстрая заморозка ), затем загрузите свежие продукты.

Пожалуйста, после прочтения инструкции, сохраните ее для дальнейшего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации холодильника перед его использованием.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию без уведомления.

Если вы хотите утилизировать холодильник или любую из его частей, пожалуйста, обратитесь в местные регулирующие органы за советом для безопасной утилизации.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях, таких как:

В кухнях для сотрудников, офисах и других рабочих помещениях;

В гостиницах;

В кафетериях и других нерозничных заведениях.

Если вам нужно быстро заморозить продукты, в данной модели холодильника есть функция быстрого замораживания. Включите эту функцию и положите свежие продукты в морозильную камеру.

Приобретенный вами холодильник может иметь отличия от данной инструкции.

Схема, вложенная в упаковку холодильника, является наиболее приоритетной.

| 1. Дверная полка морозильной камеры 2. Стеклянная полка морозильной камеры 3. Отделение для приготовления льда 4. Отделение для хранения льда 5. Отделение для замораживания | 6. Стеклянная полка холодильной камеры 7. Поддон для овощей 8. Дверной контейнер с крышкой 9. Дверная полка холодильной камеры 10. Нижняя панель |
| --- | --- |

# Подготовка перед использованием

## Особенности прибора:

Технология свежести продуктов

Благодаря используемой системе охлаждения, воздух циркулирует по всем полкам. Это обеспечивает равномерное охлаждение внутри холодильной и морозильной камер и позволяет продуктам дольше оставаться свежими.

Размораживание

Функция дефрост пре-колд. Технология дефрост пре-колд поддерживает постоянную температуру в холодильнике для того чтобы сохранить пищу свежей.

Способность размораживания

Автоматическая разморозка. Частота размораживания зависит от частоты использования холодильника, с целью экономии электроэнергии.

VIP анти-тепловые технологии

Современная защита от нагрева. Специальные материалы корпуса сохраняют температуру внутри холодильника, что позволяет экономить электроэнергию.

Удобное использование

Полки в данной модели холодильника изготовлены из закаленного стекла и снабжены защитой от проливания. Для удобства загрузки и выгрузки продуктов, полки можно выдвигать.

Сенсорное управление

Регулировать температуру в обоих отделениях можно при помощи сенсорного дисплея, расположенного снаружи двери морозильного отделения.

Сочетание размера и объема

Неудобство связанное с большим размером холодильника, компенсируется увеличением полезного объема холодильной и морозильной камер.

Автоматическая сигнализация о проблеме

Надежный высококачественный компрессор

Звуковой сигнал об открытой дверце

Если дверца холодильника остается открытой более двух минут, автоматически подается звуковой сигнал. Эта функция помогает экономить электроэнергию и предохраняет продукты от преждевременной порчи.

Технология сохранения витаминов

Внимание

1)	ВНИМАНИЕ – Не загромождайте вентиляционные отверстия находящиеся в корпусе прибора. Они должны быть всегда свободны для доступа.

2)	ВНИМАНИЕ – Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

3)	ВНИМАНИЕ – Не повредите контур охлаждения.

4)	ВНИМАНИЕ – Не используйте электрические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

5)	Прибор должен быть отключен перед неиспользованием длительное время и перед проведением ремонтных работ.

6)	Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом эксплуатации данного прибора.

7)	Дети должны быть под присмотром (не допускайте, чтобы они играли с прибором).

8)	Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, специалистом сервисного центра или квалифицированными лицом, во избежание поражения электрическим током.

9)	Пожалуйста, утилизируйте холодильник в соответствии с местными правилами по утилизации приборов содержащих хладагенты и теплоизоляционные газы. Снимите замок, чтобы предотвратить возможность случайного запирания играющих детей в холодильнике.

10)	Никогда не храните в холодильнике какие-либо взрывоопасные материалы или изделия, которые cодержат горючие газы ,например, аэрозоли.

# Как правильно использовать холодильник

Внимание

Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

Не используйте электрические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

Хладагент изобутан (R600a) и циклопентан, используемые в холодильнике, безвредны для окружающей среды, но тем не менее огнеопасны. Вытекший из трубок хладогент может воспламениться или привести к травме глаз.

Если обнаружена утечка, следует исключить появление открытого пламени или потенциальных источников возгорания и проветрить помещение, в котором находится прибор, в течение нескольких минут.

Перед включением холодильника

Пожалуйста, избавьтесь от всех упаковочных материалов.

Протрите холодильник внутри и снаружи мягкой влажной тканью ( можно добавить немного моющего средства в теплую воду). После этого протрите еще раз чистой влажной тканью.

Используйте для подключения прибора отдельную розетку с заземлением.

Безопасность эксплуатации холодильника может быть гарантирована, если в здании установлено правильное заземление электрической системы.

Откройте холодильник и выньте все аксессуары, три винта, вложенные в пакет с инструкцией, а затем установите их на нижней панели, как показано на схеме справа.

| Примечание: декоративная накладка для нижней панели используется как украшение, так что вы можете ее не устанавливать. Это не повлияет на производительность холодильника. |  |
| --- | --- |

# Транспортировка и установка холодильника

## Транспортировка

Транспортируйте прибор только в вертикальном положении. Наклон холодильника не должен превышать 45 градусов, при его транспортировке.

Пожалуйста, не держитесь за дверцу или крышку при перемещении холодильника, чтобы избежать деформации.

## Установка

Не размещайте холодильник под прямыми лучами солнца, в помещениях с высокой температурой воздуха и высокой влажностью. Не ставьте устройство рядом с приборами, которые могут влиять на охлаждение холодильника.

Расстояние над верхней частью холодильника должно быть не менее 30 см, расстояние от обеих сторон и задней панели до стены должно быть не менее 10 см, для того чтобы облегчить открытие и закрытие холодильника.

Холодильник должен стоять на ровной и твердой поверхности.

Внимание

Не допускайте, чтобы холодильник или какие-нибудь предметы стояли на сетевом шнуре.

Перед подключением холодильника к сетевому питанию, пожалуйста, проверьте, что напряжение в сети подходит для данной модели холодильника и что кабель питания не поврежден.

## Начало использования

Прежде, чем использовать холодильник, пожалуйста, убедитесь, что холодильник установлен на твердом и ровном полу. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми правилами безопасности.

1.	Удалите все упаковочные материалы.

2.	Подключите к источнику питания.

После подключения к источнику питания, холодильник находится в состоянии ожидания и он показывает фактическую температуру. У холодильника есть функция памяти, она начинает работать при первом включении холодильника. В дальнейшем будет записываться каждое отключение холодильника.

3.	Типы работы.

Вы можете выбрать в настройках один из двух типов работы холодильника:

(1) Интеллектуальный режим: Если у вас нет особых потребностей, мы рекомендуем вам использовать интеллектуальный режим. Выбрав его, холодильник будет работать автоматически.

(2) Режим настройки: вы можете использовать клавиши контроля температуры, чтобы установить температуру.

4.	Загрузка продуктов в холодильник.

Через некоторое время работы, холодильник будет достаточно охлажден и в него можно поместить продукты.

Советы: Когда вы выставили нужную температуру или загрузили холодильник, устройству понадобится некоторое время, чтобы сбалансировать температуру. Длительность этого времени будет зависеть от величины изменения температуры, температуры окружающей среды, частоты открывания дверцы холодильника и количества продуктов, помещенных в холодильник.

# Холодильное отделение

Продукты с коротким сроком хранения должны быть помещены в холодильную камеру, где температура составляет от 2° С до 8° С, но они не должны храниться там долгое время.

## Установка полок

Вы можете устанавливать полки в нужное вам положение. Для облегчения использования полка может выдвигаться. Если вы хотите помыть полку, пожалуйста потяните ее на себя (1), затем поднимите за ближний к вам край (2), пока она не будет перпендикулярна к первоначальному положению, затем вытащите полку (3).

## Регулировка высоты и чистка дверных полок

Чтобы извлечь дверную полку необходимо поднять ее кверху (1), держа за обе стороны, затем потянуть на себя (2). После такого как вы почистите полку установите ее обратно. Так же вы можете регулировать положение полки по высоте.

Холодильное отделение предназначено для хранения продуктов различных видов.

Циркуляция воздуха в холодильной камере обеспечивает различные температурные зоны. Это способствует более качественному хранению продуктов.

Рекомендованное расположение продуктов

(	Паста, напитки в алюминиевых банках и т.д.

(	Фаст фуд, молочные продукты и т.д.

(	Приготовленное мясо, сосиски и т.д.

(	Фрукты и овощи и т.д.

(	Яйца, масло, сыр и т.д.

(	Консервные банки, специи и т.д.

(	Любые виды напитков в бутылках.

# Морозильное отделение

Морозильная камера предназначена для хранения продуктов в течение длительного срока. Температура в морозильной камере очень низкая, поэтому продукты могут оставаться свежими в течение длительного времени. Соблюдайте сроки хранения продуктов, которые указаны на упаковке.

Рекомендованное расположение продуктов

(	Используется для хранения быстропортящихся продуктов и мороженого

(	Используется для хранения замороженных продуктов

(	Стеклянные полки используются для хранения замороженного мяса, рыбы, мороженого и т.д.

(	Отдел для приготовления льда

(	Отдел для хранения льда

(	Ящик для хранения замороженного мяса, рыбы, курицы в упаковках

# Панель управления

1.	Кнопки управления

A. 	Настройка температуры морозильного отделения

B. 	Настройки режима

C. 	Настройка температуры холодильного отделения

D. 	Блокировка / Разблокировка

2. 	Дисплей

1.	Режим выходные

2.	Режим быстрой заморозки

3.	Режим быстрого охлаждения

4.	Значок замка

5.	Температура в морозильной камере

6.	Температура в холодильном отделении

7.	Значок блокировки

3.	Блокировка / Разблокировка

В состоянии Разблокировки (4 -значок на дисплее не горит), нажмите значок D, холодильник перейдет в состояние Блокировки и значок 4 загорится.

Если вы хотите разблокировать, нажмите кнопку D в течение 3 секунд в заблокированном состоянии. Когда значок 4 погаснет, значит холодильник разблокирован.

Следующие операции должны проходить в разблокированном состоянии.

Нажмите кнопку Настройка режима ( кнопка B), теперь вы можете выбрать следующие режимы.

4.	Режим Выходные

Нажмите B, чтобы выбрать режим «Выходные». Загорится значок 1, потом нажмите D, чтобы подтвердить. Холодильник будет работать в режиме «Выходные».

5.	Режим «Быстрое охлаждение»

Нажмите B, чтобы выбрать режим «Быстрое охлаждение». Загорится значок 3, потом нажмите D, чтобы подтвердить выбор. Холодильник будет работать в режиме «Быстрое охлаждение».

6.	Режим «Быстрая заморозка»

Нажмите B, чтобы выбрать режим «Быстрая заморозка». Загорится значок 2, потом нажмите D, чтобы подтвердить выбор. Холодильник будет работать в режиме «Быстрая заморозка».

7.	Настройка температуры в холодильном отделении

Нажмите C один раз, на дисплее замигает значение температуры в холодильном отделении, нажмите С еще раз, и вы сможете установить нужную вам температуру, диапазон температур составляет от 2 ° C до 8 ° C.

8.	Настройка температуры в морозильном отделении

Нажмите A один раз, на дисплее замигает значение температуры в морозильном отделении, нажмите A еще раз, и вы сможете установить нужную вам температуру, диапазон температур составляет от - 16 ° C до -24 ° C.

Примечание: при изменении температуры в морозильной камере, установленный ранее режим (например, быстрое охлаждение, быстрая заморозка, быстрое охлаждение и заморозка, режим выходной) должен быть изменен тоже.

9.	Выключение холодильной камеры

Нажимайте на C в течение трех секунд, появится звуковой сигнал, это значит, что холодильная камера выключается. Когда холодильная камера выключена, значок 6 выглядит так, "--", а значок 7 будет светиться.

Когда холодильная камера выключена, нажимайте C в течение трех секунд снова, появится звуковой сигнал, это значит, что холодильная камера работает, значок 6 горит, 7 - выключен.

Предупреждения

Холодильник подключается с сети переменного тока ( 220В-240В, 50Гц ). Перепад напряжения (за рамки 187-264В) может вызвать некоторые сбои в работе холодильника, такие как: холодильник не включается, дисплей управления не горит, компрессор не работает и т.д. В таком случаи вы должны установить трансформатор, регулирующий напряжение. Для подключения холодильника используйте только розетки с заземлением. После того, как холодильник установлен, убедитесь, что длины шнура достаточно для подключения к сети электропитания. Вилка должна быть прочно соединена с гнездом, в противном случае это может привести к пожару.

Вынимая вилку из розетки, ни в коем случае не тяните за шнур. Крепко держите вилку, и мягко извлеките ее из розетки. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, специалистом сервисного центра или квалифицированными лицом, во избежание поражения электрическим током.

Если произошла утечка горючего газа в помещении, где установлен холодильник, закройте газовый кран, откройте окна и двери для проветривания помещения.

Никогда не храните в холодильнике какие-либо взрывоопасные материалы или изделия, которые cодержат горючие газы ( например, аэрозоли) во избежание ВЗРЫВА.

Не используйте легковоспламеняющиеся растворители вблизи холодильника, чтобы избежать возгорания.

Пожалуйста, ничего не ставьте на холодильник. Никогда не используйте электрические приборы внутри холодильника, если они не рекомендованы изготовителем.

Дети должны быть под присмотром. Пожалуйста, не позволяйте детям играть или залезать в холодильник, чтобы избежать травм или предотвратить холодильник от падения.

Не касайтесь замороженных продуктов мокрыми руками. Руки при этом могут примерзнуть к продуктам.

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать холодильник самостоятельно. Ремонт, выполненный лицами не имеющими необходимого опыта, может привести к еще более серьезным неисправностям или травме.

Пожалуйста, не ставьте бутылки и закрытые контейнеры с жидкостями в морозильное отделение, чтобы избежать взрыва или повреждений.

Если произошел сбой питания или вы решили помыть холодильник, отсоедините холодильник от электрической сети. Подождите 5 минут или чуть дольше перед повторным подключением. Быстрое подключение может привести к повреждению компрессора.

Если холодильник больше не будет использоваться, пожалуйста, отсоедините от него дверцы, чтобы предотвратить случайное запирание в нем ребенка.

Этот холодильник предназначен для бытовых целей и подходит только для хранения продуктов. Данный холодильник не предназначен для хранения крови, лекарств или биологических продуктов и т. д.

# Техническое обслуживание и уход за холодильником

## Размораживание морозильной камеры

Морозильная камера будет размораживать автоматически, ручная настройка не требуется.

## Чистка

Внутри холодильника регулярно производите чистку, чтобы устранить неприятный запах.

Пожалуйста, отключите прибор от электросети перед чисткой.

Пожалуйста, используйте мягкое полотенце и нейтральные моющие средства для чистки, потом промойте чистой водой и протрите насухо.

## Лампы и их замена в холодильном и морозильном отделениях

В данной модели используются лампы: постоянного тока на 12 В, светодиодные.

Отключите питание;

В соответствии с рисунком, снимите плафон, указанный стрелкой, а затем отвинтите болты, снимите светодиодные лампочки;

Замените лампы;

После замены ламп повторите произведенные действия в обратном порядке;

Лампы должен заменять только представитель сервисной службы или специалист, имеющий квалификацию.

## Выключение холодильника

### Отключение на длительный период времени

Пожалуйста, отключите питание.

Извлеките все продукты и произведите чистку холодильника.

Оставьте двери холодильной и морозильной камер открытыми.

### Сбой в работе холодильника

Пожалуйста, снизьте частоту открывания дверей холодильника; продукты могут испортиться.

### При утилизации холодильника

Если холодильник больше не будет использоваться, пожалуйста, отсоедините от него дверцы, чтобы предотвратить случайное запирание в нем ребенка.

# Неисправности и их устранение

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими советами по устранению неполадок!

| Неисправность | Возможная причина |
| --- | --- |
| Холодильник не работает | Посмотрите подключена ли вилка к сетевой розетке; Проверьте напряжение в сети, если низкое, свяжитесь с местной электрокомпанией. |
| Плохое охлаждение | Температура может быть настроена на слишком высокое значение (уменьшите); Очень много продуктов в холодильнике; Недавно поставлены горячие или теплые продукты; Двери остаются открытыми слишком часто или очень надолго; Рядом находится источник тепла. |
| Слишком много шума | Проверьте ровно ли стоит холодильник; Выдвижные боксы, корзины или полки болтаются; Бутылки и/или посуда касаются друг друга. |
| Продукты примерзли | Разъедините примерзшие продукты. |
| Неприятный запах | Проверьте герметичность упаковки продуктов с сильным запахом; Проверьте, не находятся ли в холодильнике испорченные продукты; Требуется помыть внутреннюю поверхность холодильной камеры. |

Если вы не смогли самостоятельно устранить неисправность, пользуясь указаниями в разделе “Неисправности и их устранение”, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу. Если поврежден кабель питания, ремонт должен выполнить специалист присланный нами, чтобы избежать любой опасности.

## Случаи, не нуждающиеся в ремонте

Жидкий хладагент в трубках холодильника течет очень быстро и иногда содержит пузырьки, которые при их выходе могут привести к нерегулярным шумам.

Если холодильник установлен в помещении с высокой влажностью, края двери могут быть влажными. Протрите их сухой тканью.

| Правильная утилизация данного продукта |
| --- |
|  | Правильная утилизация данного продукта Эта маркировка означает, что изделие не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, данное устройство должно быть переработано надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь по месту приобретения прибора. Там могут принять этот прибор для экологически безопасной переработки. |

Примечание: изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель приобретенного вами холодильника может иметь отличия от изображений в инструкции.

# Советы по экономии электроэнергии

Прибор должен быть расположен в прохладном помещении, вдали от нагревательных приборов, труб отопления и прямых солнечных лучей.

Перед помещением в холодильник, горячая пища должна остыть до комнатной температуры.

Перегрузка холодильника продуктами заставляет компрессор работать на полную мощность, что ведет к большему потреблению электроэнергии. Продукты, которые замерзают слишком медленно, могут потерять качество или испортиться.

Убедитесь, что продукты упакованы должным образом; протрите контейнеры сухой тканью перед помещением их в прибор.

Распределяйте продукты так, чтобы минимизировать время их поиска и закрыть дверцу холодильника как можно скорее.

# Список технических центров

| Город | Название | Адрес | Код города | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абакан | Абаканторгтехника | г Абакан, ул. Вяткина, д.9 | 3902 | 22-81-30 |
| Азов | ООО «Рембыттехника» | г Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28 | 86342 | 4-14-90 |
| Азов | ИП Сеськов Владимир Александрович | г Азов,ул. З. Космодемьянской, д. 62 | 86342 | 4-49-40 |
| Альметьевск, Республика Татарстан | ТВ-Сервис | г Альметьевск, ул. Геофизическая, д.1 В ТК "ЭССЕН" | 8553 | 40-30-93 |
| Арзамас | Сервис Центр | г Арзамас, ул. Ленина, д. 18 | 83147 | 2-44-83, 2-79-41 |
| Арзамас | Техносервис | г Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4 | 83147 | 3-07-40; 4-00-73; 3-51-65 |
| Армавир | Форет | г Армавир, ул. Халтурина, 107 | 86137 | 9-79-99; 3-36-96 |
| Арха нгельск | СЦ "Мир" | г Архангельск, ул. Гагарина, д. 1 | 8182 | 27-55-51 |
| Астрахань | Эфир | г Астрахань, ул. Боевая, 72 А | 8512 | 30-10-15; 30-10-14 |
| Астрахань | Сервисная компания ЭЛКОМ | г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А | 8512 | 631226, 349494, 640206 |
| Астрахань | Эдельвейс | г Астрахань, ул. Островского, д.148А | 8512 | 41-69-91 |
| Астрахань | ООО "Хайтек-Сервисный центр" | г Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202 | 8512 | 632553, 632530 |
| Балашов | АСЦ"КРАВТ-СЕРВИС" | г Балашов, ул. Луначарского, д.102 | 917 | 213-17-78 |
| Барнаул | Диод | г Барнаул, ул. Пролетарская, 113 | 3852 | 63-59-88; 63-94-02; 23-58-20 |
| Барнаул | ООО «Альфасервис» | г Барнаул, ул. Попова, д.55 | 3852 | 60-13-49; 48-50-67 |
| Барнаул | Росбыттехника | г Барнаул, ул. Чернышевского, 282б | 3852 | 22-31-92 |
| Барнаул | ООО «СВ-Мастер» | г Барнаул, ул. А.Петрова, д. 264 | 8352 | 323332,484211 |
| Барнаул | Сервисный центр"Клен" | 656016, г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/1б | 3852 | 319-912, 256-795 |
| Барнаул | ИП Криковцов С.А. | г Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8 | 3852 | 24-25-62 |
| Белгород | Проксима | г Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3 | 4722 | 34-03-22 |
| Белово | Белово-Сервис | ул. Аэродромная, д.4, офис 9 | 38452 | 44100 |
| Белогорск | ООО "РЕМБЫТСЕРВИС" | г Белогорск., ул. Ленина, д.43 | 41641 | 2-52-02 |
| Белорецк | ООО «ТоргСервис АТ» | г Белорецк, ул.Ф.Алексеева, д.45 | 3479 | 251670 |
| Бийск | ООО «ПАРУС ПЛЮС» | г Бийск, пер.Кирова, д.8 | 3854 | 35-69-70 |
| Братск | Лексика-Электроникс | г Братск, ул. Пионерская, 23/40 | 3953 | 45-99-07; 45-98-96 |
| Брянск | ФЕНИКС | г Брянск. ул. 3-го Интернационала, д.2 | 4832 | 51-15-20 |
| Брянск | Техсервис | г Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2 | 4832 | 62-21-21 |
| Бугуруслан | ООО "Альфа" | г Бугуруслан, ул.Краснознаменная, д.92 | 35352 | 9-31-91; 9-42-04; 89228483197 |
| Бугуруслан | РемБытТехника | г Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2 | 35352 | 9-10-99;89228022158 |
| Буденновск | ТелеМаг | г Буденновск, ул. Кирова, д.235 | 86559 | 4-16-24 |
| Буденновск | ИП Цивенов Д.С. | г Буденновск, ул.Октябрьская, д.84 | 86559 | 2-08-02 |
| Бузулук | ИП Кудашев В.А. | г Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34 | 35-342 | 57-147; 57-787 |
| Великие Луки | ООО "Кондор" | г Великие Луки, ул.Гоголя, д.7 | 81153 | 92706 |
| Великий Новгород | СЦ "Орбита" | г Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А | 8162 | 948010,335918,611200 |
| Владикавказ | ООО «Арктика -Сервис» | г Владикавказ, пр. Коста, д. 15 | 8672 | 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70 |
| Владимир | Рост-Сервис | г Владимир, ул. Юбилейная, 60 | 4922 | 21-44-24; 30-50-55 |
| Владимир | Домовой сервис | г Владимир, ул. Батурина, д.39 | 4922 | 44-72-80; 44-72-81 |
| Волгоград | Приборсервис | г Волгоград, пр. Ленина, д. 92, Волгоградская обл., г Волжский, пр. Ленина, д. 78 | 8442 | 23-20-28; 27-20-10 |
| Волгодонск | Гарант | г Волгодонск, ул. Морская, 25 | 86392 | 2-74-14; 2-79-24 |
| Волгодонск | ИП Ибрагимов М.А. | г Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30 | 86392 | 52929 |
| Вологда | Вологда | г Вологда, ул. Новгородская, д. 7 | 8172 | 52-19-19; 53-99-39; 53-99-69 |
| Воркута | Империал | г Воркута, ул. Димитрова, д. 6 | 82151 | 6-01-43; 6-43-94 |
| Воркута | ООО "Мега" | г Воркута, ул. Тиманская, д.8А | 82151 | 66006 |
| Воронеж | Орбита-сервис | г Воронеж, ул. Донбасская, 1 | 4732 | 776625 |
| Воронеж | ООО "КомпЛайн" | г Воронеж, пр-т Труда, д. 39 | 4732 | 41-00-51, 78-50-54, 39-78-90 |
| Грозный | ООО "Техноплюс" | г Грозный, ул. Ханкальская, д. 75 |  | 8(928)024-55-66 |
| Грозный | ООО "Алиф" | г Грозный, ул. Маяковского, д.17в | 8712 | 22-49-21 |
| Дзержинск | Техноцентр «Радуга» | г Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2 | 8313 | 28-11-46 |
| Димитровград | Эл Ком Сервис | г Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63 | 84-235 | 2-86-59; 9-14-64 |
| Ейск | ИП Лаврович Константин Анатольевич | г Ейск ул.Маяковского, д.55 | 86132 | 4-35-39 |
| Екатеринбург | Техноплюс | г Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84 | 343 | 219-34-76,257-52-29 |
| Екатеринбург | ООО« НОРД-СЕРВИС» | г Екатеринбург, ул.Донская 31 | 343 | 325-83-03 доб.8017 |
| Елец | ООО фирма «Полюс» | г Елец, ул.Октябрьская, д.47 | 47467 | 4-12-08 |
| Ессентуки | ООО ТТЦ «Телерадиосервис» | г Ессентуки, ул. Пушкина, 124 | 87934 | 7-83-30 |
| Ессентуки | ООО Техно Торговый Центр Стинол" | г Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а | 87934 | 4-15-55 |
| Жигулевск | Жигули-Гарант | г Жигулевск, ул. Мира, 21 | 84862 | 2-28-73 |
| Зеленоград, Московская обл. | "Протор Сервис" | г Зеленоград, корпус 1534 | 499 | 7178212 |
| Иваново | Луч-Сервис | 153024, г.Иваново, ул. Заводская, д.13 | 4932 | 47-29-84; 47-29-85 |
| Иваново | ИП Волков Сергей Юрьевич | г Иваново, ул. 2-я линия, д. 48 | 4932 | 491622 |
| Ижевск | ДС | г Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393 | 3412 | 43-16-62; 43-50-64 |
| Ижевск | ООО "Элгуд" | г Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152 | 3412 | 771010 |
| Ижевск | РИТ-Сервис | г Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162 | 3412 | 432039 |
| Иркутск | НТ ТИС | г Иркутск, ул. Партизанская, д. 149 | 3952 | 51-36-93; 51-31-09 |
| Иркутск | ООО "АЛЬТЕКС" | г Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01 | 3952 | 29-42-95 |
| Иркутск | ИП Фехретдинов Альберт Гаярович | г Иркутск, ул. Лермонтова, д.281 | 3952 | 51-15-24 |
| Йошкар-Ола | СЦ "Техно-сервис" | г Йошкар-Ола,ул.Красноармейская, д.8 | 8362 | 63-01-01;65-14-64 |
| Йошкар-Ола | Мидас | г Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173 | 8362 | 45-73-68; 41-77-43 |
| Казань | Техновидеосервис | г Казань, ул. Глушко, д. 43 | 843 | 276-21-21 |
| Казань | 12 Вольт Сервис | г Казань, ул. Ютазинская, д.18А | 843 | 512-00-99; 512-17-45 |
| Казань | ООО «Луазо» | г Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б» | 843 | 562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12 |
| Калуга | ООО «Бинэс Сервис» | г Калуга, ул. Суворова, д.25 | 4842 | 548-222,548-333 |
| Калуга | Мастер-Сервис | г Калуга, ул. Суворова, д. 117, стр. 3 | 4842 | 56-18-21; 54-75-61; 56-18-22 |
| Каменск-Уральский | Телемастер | г Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74 | 3439 | 30-33-88 |
| Каменск-Шахтинский | ИП Устомов Е.Н. | г Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73 | 86365 | 3-19-11 |
| Камышин | АЛЬФА | г Камышин, ул. Ленина, д. 6В | 84457 | 9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94 |
| Канаш | Дмитриев Ю.С. | г Канаш, ул. Полевая, д.20 | 83-533 | 4-16-19; 2-31-67 |
| Канаш | Электропарк | г Канаш, пр. Ленина, д.71 а |  | 8(906)388610 |
| Канск | Т-Сервис | г Канск, ул. Московская, 66 | 39161 | 3-39-13 |
| Кемерово | Коммон | г Кемерово, ул. Потемкина, д. 8 | 3842 | 62-45-74 |
| Кемерово | Сервисный центр Мастеръ | г Кемерово, ул. В.Волошиной, 4 | 3842 | 30-19-43; 30-19-91 |
| Кемерово | ООО «Альфа Сервис» | г Кемерово, ул. Свободы, д. 3 | 3842 | 319480 |
| Киров | Экран-Сервис | г Киров, ул. Некрасова, д. 42 | 8332 | 57-78-10; 54-70-77; 54-21-56 |
| Киров | Эксперт | г Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а | 8332 | 54-69-56; 37-01-01 |
| Киров | ООО «ЦПС-Киров» | г Киров, ул. Московская, д. 9 | 8332 | 355513 |
| Комсомольск-на-Амуре | ООО « Гамбит» | г Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3 | 4217 | 59-56-51 |
| Кореновск | СЦ Быт Кубани | г Кореновск, ул.Пурыхина, д.2 У | 86142 | 4-49-13 |
| Кореновск | ИП Бондаренко А.В. | г Кореновск, ул. Пурыхина, д. 2 "А" | 86142 | 4-43-59 |
| Кострома | Кристалл Быт Сервис | г Кострома, ул. Коммунаров, д.5 | 4942 | 300-107,639-723 |
| Краснодар | М-сервис-ЮГ | г Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55 | 861 | 222-64-13 |
| Красноярск | Город мастеров | г Красноярск, ул. Яковлева, д. 59 | 3912 | 90-06-47; 44-54-12 |
| Красноярск | ДОН-ТВ СЕРВИС | г Красноярск , ул.Железнодорожников, д .11 | 3912 | 21-46-51 |
| Кузнецк | ООО «Рембыттехника» | г Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55 | 841-57 | 2-04-00 |
| Курган | СМС-сервис | г Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10 | 3522 | 47-27-25 |
| Курган | ООО «МаксСтрой» | г Курган, ул. Савельева, д. 30 | 3522 | 239041,89617522600 |
| Курган | ООО "Заурал Монтаж Сервис" | г Курган, ул.Пичугина, д.9 | 3522 | 55-58-44 |
| Курск | Маяк+ | г Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г Курск, ул. Сумская, 37б | 4712 | 35-04-91, 50-85-90 |
| Курск | Альфа-Сервис | г Курск, ул.Литовская, д.12а | 4712 | 31-20-23, 30-41-00 |
| Ленинградская | УманьБыт Сервис | Краснодарский край, станица Ленинградская, ул.Жлобы, д. 57Г | 86145 | 3-78-74 |
| Майкоп | Электрон-Сервис Майкоп | г Майкоп, ул. Димитрова, 25 | 8772 | 575837;556238 |
| Махачкала | ООО "Росам" | г Махачкала, пр. Калинина, д.20 | 8722 | 933073 |
| Махачкала | ООО "Сервис-сити" | г Махачкала, пр. Акушинского, д.1А | 8722 | 60-98-62 |
| Махачкала | АСЦ Техник ISE | г Махачкала, пр-т Акушинского,14линия, д.21 | 8722 | 642394,642895 |
| Медногорск | АСЦ «Техносервис» | г Медногорск, ул. Гайдара, д.14 | 3532 | 97-90-63, 8(987)847-90-63 |
| Мончегорск | ИП Кутузов С.В. | г Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б | 81536 | 7-29-54 |
| Москва | АВС-Сервис | г Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1 | 495 | 421-84-88; 423-66-00; 421-77-51 |
| Москва | ГОЛДТЕХСЕРВИС | г Москва, ул. Кравченко, д.10 | 499 | 131-12-66,/21-61/47-98 |
| Москва | "Телемастер" | г Москва, ул. Корнейчука, 58А | 916 | 1700009 |
| Мурманск | Лидер-Сервис | г Мурманск, ул. Книповича, д.46 | 8152 | 44-47-49; 40-00-83 |
| Набережные Челны | ТриО | г Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А) | 8552 | 59-23-58, 36-84-99 |
| Находка | Смоленский Г.В | г Находка, ул. Павлова, 11 | 4236 | 69-78-67 |
| Нерюнгри | ТЦ "STINOL" | г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18 | 41147 | 6-89-71 |
| Нижний Новгород | Бытовая автоматика | 603086, г Нижний Новгород, бульвар Мира, 16 | 831 | 461-88-48; 277-57-79 |
| Новосибирск | ООО «НовАКТВ-плюс» | г Новосибирск, ул. Котовского, д. 2 | 383 | 351-30-85, 351-39-19, 351-30-87 |
| Озерск | Рембыттехника Плюс | г Озерск, ул. Калинина, 12В | 35130 | 7-99-51 |
| Омск | Бытовая техника | г Омск, Проспект Космический, 99/2 | 3812 | 57-95-40; 32-20-63; 41-87-06 |
| Омск | ООО "Фирма "Сибтекс" | г Омск, ул. 24-я Линия, 59 | 3812 | 36-98-04, 36-91-04, 36-70-44 |
| Орел | Мастер | г Орел. ул. Латышских стрелков, 1 | 0862 | 751480 |
| Орел | Витапроф | г Орел, ул. Октябрьская, д. 211 | 4862 | 41-24-78; 43-57-00 |
| Орел | Евросервис | г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10 | 4862 | 40-86-81;40-86-82;43-40-66 |
| Орел | ООО "АРС" | г Орел, ул. Революции, д. 1 | 4862 | 55-60-14 |
| Оренбург | ООО "Сервисбыттехника" | г Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18 | 3532 | 300066,300030 |
| Орск | Опт-Сервис | Оренбургская обл., г Орск, пр. Ленина, д .11 | 3537 | 25-00-70 |
| Орск, Оренбургская обл. | ИП Бердников В. В. | г Орск, ул Волкова, д. 2 | 3537 | 35-69-89,35-13-18 |
| Пенза | Техсервис | г Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28 | 8412 | 49-16-10 |
| Первоуральск | ООО «Оптима-сервис» | г Первоуральск, ул.Луначарского, д. 34 | 3439 | 649190 |
| Пермь | Импорт-сервис | г Пермь, ул. Инженерная, д.10 | 342 | 266-12-60; 265-69-83 |
| Пермь | Евро-Сервис | г Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевистская, 194 | 342 | 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94 |
| Петрозаводск | ООО "Арнаут" | г Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1 | 8142 | 633218 |
| Прокопьевск | ТД "Форум" | г Прокопьевск, пр. Ленина, д.2 | 3846 | 69-30-61; 69-29-37 |
| Псков | Ремонт и Сервис | г Псков, ул.Труда, 11 | 8112 | 538650, 538630 |
| Пятигорск | АСЦ " Полисервис" | г Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4 | 8793 | 33-17-29; 33-93-69 (доб. 104) |
| Пятигорск | Техно-Сервис | г Пятигорск, ул. Ермолова, д. 12 | 8793 | 318-416 |
| Пятигорск | АСЦ "ЮГ-Сервис" | г Пятигорск, ул.Дровянникова, д.20 | 8793 | 33-55-43, (928) 357-36-16 |
| Ростов-на-Дону | ООО «ТД Оптима» | г Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д.79/3 | 863 | 230-31-31,8-961-280-31-31 |
| Ростов-на-Дону | ООО "Мастер" | г Ростов-на-Дону,ул. Пятьдесят-Летия Ростсельмаша,д. 1/52, оф.55 | 863 | 2552017 доб.714 |
| Рубцовск | Синтез | г Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212 | 38557 | 4-05-43 |
| Рязань | ИП Грачев О.А. | г Рязань, ул. Новая, 51 Г | 4912 | 21-02-19; 28-39-93 |
| Рязань | АСЦ "ЭЛЕКС" | г Рязань, ул. Новоселов, д. 21А | 4912 | 92-24-45 |
| Рязань | ООО «Гарант-Сервис» | г Рязань, ул.Ленинского Комсомола,д.5 | 4912 | 76-88-01,76-34-83 |
| Самара | Видикон-Сервис | г Самара, ул. Мориса Тореза, д.137 | 846 | 262-62-62 |
| Самара | ООО «СК-Сервис-Самара» | г Самара, ул. Свободы, д.149 | 846 | 203-03-08; 954-63-79 |
| Санкт-Петербург | ООО «СЦ «Курсор-Сервис» | г Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33 | 812 | 701-73-97,708-20-19 |
| Саранск | Видео-Сервис | г Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А | 8342 | 24-98-58; 57-19-19 |
| Сарапул | ООО "Телеателье Союз" | г Сарапул, ул. Советская, д.88 | 3414 | 732614;89124529150 |
| Саратов | ЭЛ-Сервис | г Саратов, Ул. Астрахская, д.87 | 8452 | 572953,572954,572955 |
| Саратов | "ТРАНССЕРВИС-Саратов" | г Саратов, ул.3-я Дачная, ост Торговый дом "ТЦ-Поволжье" | 8452 | 351180, 554363, 520383 |
| Сасово, Рязанская обл. | ИП Гусев В.А. | г Сасово, ул. Малышева, д.49 | 49133 | 2-27-70;5-14-31 |
| Северодвинск | Варенбуд В.И. | г Северодвинск, ул. Гагарина, д.12 | 8184 | 58-72-21; 27-84-62 |
| Сергач | ИП Хамзин Фаил Летфуллович | г Сергач, ул.Свердлова, терр.рынка, 2а | 83191 | 5-54-05, 5-55-58 |
| Соликамск | Ремонт бытовой техники | г Соликамск, ул. Белинского, д. 11 | 34253 | 28526 |
| Ставрополь | ООО «Техно-Сервис» | г Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6 | 8652 | 395530 |
| Старый Оскол | Экспресс-Сервис | г Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д .7 | 4725 | 42-41-00 |
| Сыктывкар | Торопенко П.Б | г Сыктывкар, ул. Южная, д.7 | 8212 | 24-92-36; 20-02-86 |
| Тамбов | Вега-Сервис | г Тамбов, ул Киквидзе, 69 | 4752 | 73-94-01; 73-94-03 |
| Тверь | ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН» | г Тверь, ул. Горького, д.33 | 4822 | 76-43-76 |
| Тверь | Стэко-сервис | г Тверь, пр-т Чайковского, д.100 | 4822 | 32-00-23,35-40-81 |
| Тихорецк | ООО "Рембыттехника-Плюс" | г Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2 |  | 7-20-53 |
| Тольятти | ООО «ИПРОСервис» | г Тольятти, ул.40 лет Победы, д.30, оф.5 | 8482 | 53-76-44 |
| Томск | ГлавБытСервис | г Томск, ул. Некрасова, д. 12 | 3822 | 266865, 266462 |
| Туймазы | ТЗРРТА | г Туймазы, пр. Ленина, д. 5 | 34-782 | 5-20-55; 5-28-62 |
| Тутаев, Ярославская обл. | ИП Кулешов С. А. | г Тутаев, ул.Комсомольская, д.60 | 48533 | 7-34-90 |
| Тюмень | Ваш дом | г Тюмень, ул. Первомайская, д.25/6 | 3452 | 99-49-09; 46-69-91 |
| Тюмень | ООО «Пульсар» | г Тюмень, ул.Республики, д.169/5 | 3452 | 208265, 759508 |
| Улан-Удэ | ЮФФА | г Улан-Удэ, ул.Жердева, д.138 | 3012 | 41-92-99 |
| Ульяновск | ООО «ТЕХНО-СЕРВИС» | г Ульяновск, пр-т Туполева, д.7 | 8422 | 26-82-99 |
| Уссурийск | ООО «Техносервис» | г Уссурийск, ул. Советская, д.96 | 4234 | 33-53-05, 33-51-80 |
| Уфа | Баштелерадиосервис | г Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59 | 3472 | 524697 |
| Уфа | Сервис-Центр Регион | г Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73 | 347 | 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60 |
| Ханты-Мансийск | ЦТО «Альфа-Сервис» | г Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61 | 3467 | 30-00-01;30-00-05;35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61 |
| Чебоксары | ООО «Инфолайн» | г Чебоксары, Президентский б-р, д .11 | 8352 | 62-26-41, 62-38-90 |
| Чебоксары | OOO «ВТИ-Сервис» | г Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25 | 8352 | 410373;431532 |
| Челябинск | Рембыттехника | г Челябинск, ул. Производственная, 8Б | 351 | 239-39-90; 239-39-66 |
| Череповец | ООО "Ваш Мастер" | г Череповец, ул. Батюшкова, д.5 | 8202 | 31-36-07,64-22-73 |
| Черкесск | Пучкин О.А. | г Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11 | 87822 | 5-19-15; 5-04-66; 5-19-15 |
| Чита | ООО "Славел-Сервис" | г Чита, ул. Шилова 100 | 3022 | 415101,415107 |
| Чусовой, Пермский край | ИП Дукарт Д.Н. | г Чусовой, ул. Мира, д.8, маг Орбита |  | (919) 4658462 |
| Шадринск | СЦ «Экспресс-сервис» | г Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51 | 35253 | 32552,61717 |
| Шахты | Пузеревский С.И. | г Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200 | 8636 | 22-30-00 |
| Ярославль | ООО "Рослан-Сервис" | г Ярославль, ул. Ньютона, д. 34 | 4852 | 44-00-40 |
| Ярославль | ООО "Трио-Сервис" | г Ярославль ул.Угличская, д. 12 | 4852 | 25-94-83 |

# Text boxes

SHIVAKI SHRF-620SDG-B

SHIVAKI SHRF-620SDM-I