ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСТРОЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДУХОВОГО ШКАФА

(4/5 – 8/9 – функциональных)

Количество функций, технические характеристики и комплектация духового шкафа зависит от модели.

Данный духовой шкаф соответствует Европейским нормам безопасности 2002/96EC. Удостоверьтесь, что шкаф правильно установлен. Таким образом, Вы сможете избежать негативных последствий для Вашего здоровья и окружающей среды.

Шкаф не может быть использован как урна!

Нельзя выбрасывать шкаф, прошедший срок службы, просто как мусор. Его нужно переработать в соответствии с правилами безопасности окружающей среды.

- Упаковочные материалы являются безопасными для окружающей среды и могут быть легко переработаны

ВНИМАНИЕ!

Ваша безопасность имеет первостепенное значение для нашей компании. Инструкция содержит важную информацию по безопасной установке и эксплуатации духового шкафа. Пожалуйста, прежде всего, прочтите внимательно инструкцию. Не выбрасывайте инструкцию в течение всего периода использования духового шкафа.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание!
Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации духового шкафа перед его использованием. 
Духовой шкаф предназначен для приготовления пищи исключительно в бытовых условиях.

Общая информация
Этот прибор предназначен для домашнего использования в бытовых условиях и может быть встроен в стандартный кухонный шкаф.

ВАЖНО: вся прилегающая мебель и компоненты/ материалы, используемые при установке духового шкафа, должны выдерживать температуру минимум на 85 ° С выше среднекомнатной температуры, в которой они установлены. 

В частности, определенные типы виниловых обоев или ламинированная мебель кухни склонны к тепловому повреждению или изменению цвета при несоблюдении рекомендуемой температуры

.

Покупатель полностью несёт ответственность за любой ущерб, причиненный прибором, установленным с  нарушением данного температурного режима, или вызванный размещением мебели к духовому шкафу ближе, чем на 4 мм.

Прежде, чем использовать духовой шкаф в транспортных средствах, предназначенных для отдыха (семейные автофургоны и т.д.), пожалуйста, также прочтите внимательно инструкцию по технике безопасности и установке.

Использование данного духового шкафа в иных целях или в неправильном температурном режиме влечет за собой снятие Гарантии, а так же отказ от рассмотрения претензии.

Ваш новый духовой шкаф гарантированно защищён от электрических и механических дефектов при соблюдении правил и условий его использования, которые указаны в Гарантии. 

Ремонт духового шкафа может быть осуществлен только в специализированных сервисных центрах, а так же их уполномоченными сервисными агентами.

Инструкция по технике безопасности
Данный духовой шкаф соответствует Европейским нормам безопасности. Мы хотим подчеркнуть, что это соответствие не отрицает тот факт, что поверхности духового шкафа останутся горячими в процессе использования и сохранят тепло после окончания использования.

Этот духовой шкаф не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами не имеющие опыта и знаний по его использованию, если только они не прошли инструктаж и не используют данную технику под наблюдением человека, отвечающего за безопасность использования.

Во время эксплуатации духовой шкаф нагревается. Не дотрагивайтесь до нагревательных приборов, расположенных внутри шкафа!

Средства для отключения шкафа должны быть установлены в проводке согласно правилам безопасности.

Если электропровод шкафа повреждён, он должен быть заменён производителем или агентом сервисного центра.

ВНИМАНИЕ: Этот духовой шкаф нагревается во время использования. Он не предназначен для использования детьми моложе 8ми лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами не имеющие опыта и знаний по его использованию, если только они не прошли инструктаж и не используют данную технику под наблюдением человека, отвечающего за безопасность использования. Дети не должны играть с компонентами духового шкафа! Чистка шкафа не может осуществляться детьми без надзора со стороны взрослых людей.

Безопасность детей

- Держите детей вдали от нагретого духового шкафа.

- Дети, находящиеся на кухне во время использования шкафа, должны быть всегда под присмотром взрослых.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Этот духовой шкаф не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами не имеющие опыта и знаний по его использованию, если только они не прошли инструктаж и не используют данную технику под наблюдением человека, отвечающего за безопасность использования.

• Не ставьте тяжелые предметы на дверцу духовки и не опирайтесь на нее, когда она открыта, так как это может привести к повреждению петли дверцы духовки. 

• Не оставляйте нагретое масло или жир без присмотра, так как это ведёт к риску возникновения пожара.

Не размещайте противень для выпекания в глубине основания духовки. 

• Электрическая арматура или кабели должны быть вдали от нагретого шкафа. 

• Не используйте шкаф для обогрева комнаты, для сушки одежды. 

• Не устанавливайте шкаф рядом с занавесками или мягкой мебелью.

Чистка духового шкафа

Чистка духовки должна осуществляться на регулярной основе. 
Следует проявлять осторожность во время проведение процедуры чистки. 
ВАЖНО: шкаф должен быть отключен от сети перед процедурой чистки.

Декларация Соответствия

Техника соответствует европейским стандартам 89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC и последующих пересмотров и "RoHS" директивы 2002/95/CE. 
Производитель заявляет, что духовка построена с использованием сертифицированных материалов и требует устройства, устанавливаемого в соответствии с действующими стандартами. 
Директива RoHS расшифровывается как "ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании". Эта директива запрещает размещение на рынке ЕС в новом электрическом и электронном оборудовании, содержащие более установленных уровней содержания свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов (PBB) и полибромированных дифенил (PBDE) антипиренов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240В переменного тока частотой 50 Гц 
Нижеуказанные характеристики меняются в зависимости от модели духового шкафа:

| Духовой шкаф с нижним нагревом - 1200 Вт | Внутренний свет - 1900 Вт | Синхромотор 4 Вт |
| --- | --- | --- |
| Духовой шкаф с верхним нагревом - 1000 Вт | Общий нагрев с грилем -1000+1900 Вт | Задний мотор 25 Вт |
| Духовой шкаф лёгкий - 15 Вт | Конвекция - 2100 Вт | Верхний мотор 15 Вт |

Габаритные размеры духового шкафа: ширина 436 мм, высота 315 мм, глубина 410 мм, объём 56 литров/ или ширина 595мм, высота 595мм, глубина 540мм, объём 56 литров

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Световые индикаторы, расположенные над панелью управления, включаются и выключаются, когда нагревательные элементы вставляются или удаляются. Во время термостатического функционирования духовки, покуда  предварительно выбранная температура не будет достигнута, будет гореть неоновый свет. Свет погаснет по достижении желаемой температуры.  Когда духовой шкаф остынет, термостат повторно включит нагревательные элементы.

Установка

Кухня должна быть сухой и хорошо проветриваемой, с установленной вентиляцией.

Этот шкаф должен быть правильно установлен квалифицированным специалистом, строго в соответствии с инструкциями производителя. 

Мы не несем ответственности за причинение вреда или ущерба, человеку или имуществу, в результате ненадлежащего использования или установки данного шкафа. 

Тепло, пар и влаги будут созданы во время использования устройства, позаботьтесь, чтобы избежать травм, обеспечить помещение хорошим проветриванием. Если шкаф будет использоваться в течение длительного периода времени, то дополнительная вентиляция может потребоваться. 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим квалифицированным установщиком, если вы сомневаетесь в том, какая вентиляция вам потребуется (см. рис.4,5).

Размещение шкафа

Убедитесь, что отверстие, в которое Вы будете устанавливать духовку, соответствует тем  размерам, которые приведены.
Духовка должна быть установлена в корпус с вентиляционным вырезом.
Убедитесь, что за задней панелью техники отсутствует другая мебель
Убедитесь, что духовка  надежно закреплена в корпусе вашей мебели. Крепление духовки к корпусу мебели осуществляется при помощи четырех винтов. Они должны быть привинчены через духовку и  корпус вашей мебели (см. рис.4,5).

Рис. 4				Рис. 5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Духовой шкаф должен быть установлен (вмонтирован) в соответствии с действующими Правилами и только лицом, уполномоченным на выполнение электротехнических работ. Внимание: духовой шкаф должен быть заземлен. Убедитесь, что максимально допустимая мощность электросети и розетки отвечают максимальной мощности прибора, которая отмечена в паспортной табличке. После установки, вилка должен быть доступно размещена. Включите вилку в розетку с соответствующим заземлением.

Если духовой шкаф оснащен проводом питания, но не имеет вилки, то выполните постоянное подключение к стационарной электропроводке таким способом: "Желто-зеленый" провод заземления, который должен быть подключен к контакту, должен быть где-то на 10 мм длиннее, чем другие провода; "синий" - нейтральный провод должен быть подключен к контакту с буквой N. "Черный, коричневый, красный" провода нужно подключить к контакту L.

Подключение к электросети также может быть сделано путем установки двухполюсного переключателя с минимальным зазором между контактами 3 мм пропорционально нагрузке и согласно действующим правилам.

Желто-зеленый провод заземления не должен контролироваться переключателем. Вилка или двухполюсный переключатель для подключения к электросети должны быть легко доступными после установления прибора.

Важно: расположите кабель питания сети так, чтобы он никогда не подвергался температуре выше, чем на 500С температуры окружающей среды. Электрическая безопасность духового шкафа гарантируется только тогда, когда он соответствующим образом подключен к источнику питания с заземлением, как это предусмотрено в правилах электробезопасности.

Важно: производитель не несёт ответственность за вред, причиненный лицам или имуществу из-за отсутствия заземления.

Схема/ размеры установки духового шкафа

fitting dimensions/ размеры установочные

general tollerance for fitting dimension:/ допуск в раз мерах при установке

Width: 560+/- 1.5 mm/ Ширина: 560 +/- 1,5 мм

Height: 589 + 0-2.5 mm/ Высота: 589 + 0-2,5 мм

NB: building-in for gas mod. (.32.P...) polyvalents/схема установки газовой модели (.32.P...)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: чтобы выключить духовой шкаф, поверните ручку в позицию () из позиции ()

4-х функциональные ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ТЕРМОСТАТ | N.B.: Любой режим работы устанавливается после выбора температуры ручкой термостата. Духовой шкаф оснащен: Нижним нагревательным элементом; Верхним нагревательным элементом, который в зависимости от режима приготовления может использоваться как для гриля так и для запекания |
| --- | --- | --- |
|  | 50 - MAX | Когда Вы устанавливаете ручку переключателя в положение, то свет включится для следующего режима работы: Свободная конвекция (верхний и нижний нагрев). Это когда оба нагревательных элемента - верхний и нижний - работают вместе. Данный режим подходит для традиционного способа приготовления еды, а именно - для жарки мяса, запекания яблок и иных блюд с хрустящей коркой. Вы получите отличный результат при приготовлении еды на полочке в температурном диапазоне от 500С до 0С MAX. |
|  | 50 - MAX | Нижний нагрев. Этот режим подходит для приготовления еды, когда нужно подавать тепло снизу, т.е. для разогрева еды и для стерилизации стеклянных банок, а также, когда блюдо требует длительного и медленного приготовления, например, для приготовлении жаркого. Температурный диапазон - от 500С до 0С MAX. |
|  | 50 - MAX | Верхний нагрев. Этот режим подходит для разогрева предварительно приготовленной еды, разместив решетку на второй сверху полочке, или для размораживания теста, разместив сетку на первой полочке снизу. Температурный диапазон - от 500С до 0С MAX. |
|  | 50 - MAX | Гриль или Вертел (рис. 11-12). Этот режим подходит для приготовления еды на вертеле, решётке-гриль, для запекания с образованием душистой корки. Этот режим можно применять с полуоткрытими дверцами и ручкой защиты, установленной в рабочем положении (см. рис. 10-10b). |

5-ти ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ (ДОБАВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ)

8-ми ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

N.B.: Любой режим работы устанавливается после выбора температуры ручкой термостата.

| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ТЕРМОСТАТ | N.B.: Любой режим работы устанавливается после выбора температуры ручкой термостата. Духовой шкаф оснащен: Нижним нагревательным элементом; Верхним нагревательным элементом, который в зависимости от режима приготовления может использоваться как для гриля так и для запекания Циркуляционным нагревательным элементом - тепло распространяется с помощью вентилятора. |
| --- | --- | --- |
|  |  | N.B.: Любой режим работы устанавливается после выбора температуры ручкой термостата. |
|  | 50 - MAX | Разморозка с вентилятором Воздух с температурой окружающей среды распределяется внутри духовки для размораживания еды более быстро и без разрушения белков. |
|  | 50 - MAX | Свободная конвекция (верхний и нижний нагрев). Это когда оба нагревательных элемента - верхний и нижний - работают вместе. Данный режим подходит для традиционного способа приготовления еды, а именно - для жарки мяса, запекания яблок и иных блюд с хрустящей коркой. Вы получите отличный результат при приготовлении еды на полке в диапазоне Tот 500С до 0С MAX. |
|  | 50 - MAX | Вентилятор духового шкафа (Конвекция) Вентилятор и циркуляционный нагревательный элемент работают вместе. Температура регулируется в пределах 500С до 0С MAX и равномерно распределяется внутри духовки. Этоn режим идеально подходит для приготовления нескольких видов блюд (из мяса, рыбы) одновременно без вреда для вкуса и запаха. Режим подходит также для деликатной выпечки. |
|  | 50 - MAX | Полугриль (Средний гриль) Режим подходит для гриля и запекания в небольших количествах традиционных продуктов питания. Этот режим может применяться при закрытых дверцах в течение короткого промежутка времени (5-10 минут). Если приготовление длится дольше, дверцы должны быть полуоткрыты и ручка защиты должна находиться в рабочем положении (см. рис. 10-10b). |
|  | 50 - MAX | Полный гриль Режим подходит для гриля и запекания традиционных продуктов питания. Этот режим можно применять с полуоткрытыми дверцами и ручкой защиты в рабочем положении (см. рис. 10-10b) |
|  | 50 - MAX | Полный гриль с конвекцией Воздух, нагреваемый элементом гриль, распространяет тепло с помощью вентилятора (от 500С до 2000С). Этот режим может быть использован для стерилизации стеклянных банок. |
|  | 50 - MAX | Нижний нагрев с конвекцией Воздух, нагреваемый нижним элементом, распространяет тепло с помощью вентилятора (от 500С до 2000С). Этот режим может быть использован для стерилизации стеклянных банок. |
|  | 50 - MAX | Неполный верхний + нижний нагрев Этот режим работает также в многокамерном духовом шкафу, когда тепло распределяется равномерно и потребление энергии находится на низком уровне. |

9-ти ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ (ДОБАВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ)

Рис. 6	Рис. 7

Использование вертела

В модели «КОНВЕНЦИОННАЯ ДУХОВКА», вертел может использоваться вместе с грилем. После размещения еды на вертеле S зажмите его с помощью двух вилок F, а затем действуйте таким образом:

- Установите ручку защиты, как показано на рисунке (рис. 6)

- Установите подставки к вертелу (рис. 7)

- Установите концы вертела в двигателе М на задней стенке духовки (рис. 7).

- Установите подставку в кольцевой паз вертела

- Открутите и снимите ручку A.

- Поставьте противень с небольшим количеством воды на нижней полке духовки.

- Установите ручку в позицию для начала работы

- Закройте дверцы духовки (мал. 6b).

- Когда кушанье будет готово, открутите ручку на вертели и уберите все из духовки. Если необходимо,

то пользуйтесь перчатками во избежание ожогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

Таймеры

Наши духовые шкафы когут быть оснащены разными типами таймеров

Счётчик минут

Поверните ручку по часовой стрелке для установления желаемого времени приготовления.

Таймер обратного отсчета может быть установлен в диапазоне от 1 до 60 минут (рис. 8) или от 1 до 120 минут (рис. 9). Звуковой сигнал сообщит вам, что время минуло.

Рис. 8 										Рис. 9

Инструкция по эксплуатации электронного таймера (6 символов)

<<LED>> СВЕТОДИОДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (рис. 10)

Описание  24-часовые часы с автоматической программой и счетчиком

Функции Время приготовления, время окончания приготовления, ручное положение, часы, псчетчик, время может устанавливаться до 23 часов 59 минут.

Дисплей 4 - цифры, 7 сегментов отображают время приготовления и время суток.  Время приготовления и ручной режим =символ кастрюли. Автоматический режим =AUTO. Счетчик =символ колокольчика. Символы загораются, когда выбирается соответствующий режим.

# Установка

Выберите режим и через 5секунд установите час с помощью кнопок + і-.

Рис. 10

Minutes counter/Минутный счётчик

Cooking time/ Время приготовления

End time/ Время окончания

Manual/Ручной режим

Subtract time/ Время замены

Add time/ Дополнительное время

Кнопка +e-

кнопки + или – увеличивают или уменьшают время со скоростью, которая зависит от длительности нажатия кнопки.  Для установки времени нажмите любые две кнопки (время приготовления, время окончания, минутный счетчик) одновременно и + или - кнопку, чтобы задать нужное время. Эта операция отменяет все ранее установленные программы. Начинает мигать символ AUTO.

# Ручной режим. При нажатии кнопки ручного режима релейный переключатель включается, символ AUTO отключается и загорается символ кастрюли. Ручное управление может быть доступно только после завершения или отмены автоматической программы.

# Автоматический режим.  Нажмите кнопку времени приготовления или кнопку установки времени окончания для перехода из ручного режима в автоматический.

# Полуавтоматический режим с установкой времени приготовления еды.  Нажмите кнопку времени приготовления и установите нужное время с помощью + или -. Символы AUTO и время приготовления будут постоянно гореть. Реле сразу же включится. Когда время окончания приготовления еды совпадает со временем суток, то символы реле и времени приготовления еды отключатся. Звуковой сигнал сработает и символ AUTO замигает.

Полуавтоматический режим с установкой времени окончания приготовления еды.  Нажмите кнопку времени окончания приготовления. Время суток появится на дисплее. Установите время окончания приготовления с помощью кнопки +. Символы AUTO и времени приготовления будут постоянно гореть. Контакты реле включатся. Когда время окончания приготовления еды находится совпадает со временем суток, то символы реле и времени приготовления еды отключатся. Когда время приготовления еды окончится, символ AUTO замигает, звуковой сигнал сработает и обе кнопки - кнопка реле и кнопка времени приготовления еды выключатся.

Автоматический режим с установкой времени приготовления еды и времени окончания приготовления еды.  Нажмите кнопку времени приготовления еды и выберите длительность времени приготовления еды с помощью кнопок + или -. Символы AUTO и времени приготовления будут постоянно гореть. Реле включится. При нажатии кнопки времени окончания приготовления еды, следующее время окончания приготовления появится на дисплее. Установите время приготовления еды с помощью кнопки +. Символы реле и времени приготовления отключатся. Символ загорится опять, когда время суток будет совпадать со временем начала приготовления. Когда время приготовления окончится, символ AUTO замигает, звуковой сигнал сработает, символы времени приготовления и реле погаснут.

Поминутный счетчик. Нажмите кнопку счетчика и установите время приготовления с помощью кнопок + или -. Символ колокольчика будет гореть, когда счетчик работает. Когда установленное время окончится, сработает звуковой сигнал и символ колокольчика погаснет.

Звуковой сигнал. Звуковой сигнал срабатывает в конце выполнения программы или режима работы счетчика и длится на протяжении 15 минут.  Чтобы остановить его, нужно нажать любую из функциональных кнопок.

# Запуск и проверка программы. Программа стартует через 4 сек  после установки. Ее можно проверить в любое время, нажимая соответствующую кнопку.

# Ошибка установки. Ошибка установки возникает, когда время суток на часах находится между временами начала и временем окончания приготовления еды. Чтобы исправить ошибку установки, измените время приготовления или время окончания приготовления еды. Реле отключится, когда возникнет ошибка установки. Отмена настройки.  Для отмены установки нажмите кнопку времени приготовления, а затем нажимайте кнопку - пока на дисплее не появится 00 00. Выполнение настроенной программы автоматически будет отменено.

Инструкция по эксплуатации электронного таймера (3 символа)

Управление таймером осуществляется с помощью 3х кнопок

Mode - режим

Можно выбрать 4 режима:

- Поминутный таймер

- Рабочий период

- Остановка выполнения

- Время суток

Эти режимы могут быть выбраны путем многоразового нажатия кнопки режима. Нужное время для таймера, рабочего периода, остановки выполнения или времени суток могут быть установлены с помощью кнопок "+" и "-".

- Программирование

2.1 Вид светодиодного дисплея

На вышеуказанном рисунке Вы увидите следующие обозначения:

L1: Рабочий период

L2: Остановка выполнения

L3: Таймер

L4: Регулирование времени суток

В зависимости от имеющегося варианта дисплея: или 4 индикатора со стороны дисплея или 4 индикатора снизу, активные для отображения режима.

Время суток

При подключении к электросети дисплей показывает 12.00 часов и L4 мигает. Пока мигает, можно

настроить время с помощью кнопок плюс и минус. После установки времени L4 погаснет через 5 секунд.

Можно настроить время суток, нажав кнопку режима. Пока L4 мигает время суток может быть скорректировано.

  - Таймер (интервал времени)

  - Для того, чтобы установить интервал времени, нужно несколько раз нажать кнопку "Режим" во время мигания индикатора L3. Интервал времени может быть установлен между 0.01 и 2.30, используя кнопки плюс и минус. После установки интервала времени, он останется на экране и индикатор L3 будет гореть непрерывно. После окончания интервала времени сработает звуковой сигнал (2 коротких звука каждые 2 секунды) и L3 замигает опять. Нажатие любой из кнопок остановит сигнал и мигание, индикатор погаснет, индикатор погаснет, и дисплей вернется к отображению времени суток. Если сигнал не остановить вручную, он прекратится автоматически через 2 минуты. Таймер может быть применен в любое время, пока другие функции находятся в работе.

  - Рабочий период

Для того, чтобы установить рабочий период, нужно несколько раз нажать кнопку режима пока индикатор L1

мигает. Тогда нужный период работы (в диапазоне между 0.01 и 10.00 ) можно задать с помощью кнопок плюс и минус. После установки индикатор L1 будет постоянно гореть, и начнется отсчет установленного времени. Дисплей возвращается к отображению времени суток. Как только рабочий период закончится, сработает реле и звуковой сигнал (4 коротких звука каждые 2 секунды) но индикатор L1 опять замигае. Нажатие любой из кнопок остановит сигнал и мигание, индикатор погаснет, и реле сомкнется опять. Если сигнал не остановить вручную, он прекратится автоматически через 2 минуты. Таймер может быть применен в любое время, пока другие функции находятся в работе.

Остановка выполнения

Для того, чтобы остановить выполнение операции, нужно несколько раз нажать кнопку режима пока

индикатор L2 мигает. Тогда нужная операция остановится, время действия операции можно задать с помощью кнопок плюс и минус с максимально возможной длительностью 23.59 часов. После установки индикатор L2 будет постоянно гореть. Дисплей вернется к отображению времени суток. Как только время остановки будет достигнуто, сработает реле и звуковой сигнал (4 коротких звука каждые 2 секунды), но индикатор L2 опять замигает. Нажатие любой из кнопок остановит сигнал и мигание, индикатор погаснет, и реле сомкнется опять.

Можно совмещать установление длительности и времени окончания во время программирования режима задержки. Для этого должны быть установлены период выполнения и время окончания выполнения (настройка см. выше). Индикатор L1 и L2 горят и процесс запекания начнется в момент "остановки выполнения минус период выполнения ". Если процесс запекания должен быть закончен в 12.00 и он должен длиться 1.30, то оба режима времени должны быть установлены в соответствующих режимах, и таймер включит духовку в 10.30.

Таймер способен избежать конфликтов во время программирования. (Например, если период выполнения установлен 60 минут, а время окончания, соответственно, 1.00, а на момент настройки было 11.34 часов, то выполнение завершится чуть раньше, чем в 12.34 ч.)

Пожалуйста, обратите внимание:

Работающая программа может быть проверена и скорректирована в любое время. Для того, чтобы избежать конфликтов, не следует устанавливать время суток, когда автоматическая программа – в активном режиме. Инструкция по эксплуатации для 3х - символьного сенсорного цифрового таймера (E.g.o основной таймер)

1.0 Общая информация Основной таймер E.g.o BТ-01 специально разработан для встроенных духовок и автономных кухонных плит. BТ-01 работает с применением сенсорных технологий EGO.

2.0 Обзор функций и символов

Таймер

Время приготовления (длительность ПИРОЛИЗА)

Время окончания приготовления (окончания ПИРОЛИЗА)

Время суток

Замок (закрытие доступа детям)

Кастрюля

Auto Автоматический режим

Man Ручной режим

P Режим PYROSYSIS (Дополнительно)

L1,L2,L3 Акустический сигнал

23:59 7-символьный дисплей

99:00 Максимально возможное установление ТАЙМЕРА

23:59 Максимально возможный ЧАС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

h:min Отображает часы и минуты

min:sec Отображает минуты и секунды

2.1 РучнОй режим

BT-01 остается в РУЧНОМ режиме, если не выбрано ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ или ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. Контакты реле замкнуты и отображается символ Человека. На 7-символьном дисплее отображается ВРЕМЯ СУТОК пока ТАЙМЕР активен.

2.2 автоматичЕСКИЙ режим

Если ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ или ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ выбраны. BТ-01 переключается в автоматический режим. Контакты реле замкнуты во время настройки ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. Символ Auto отображается пока не минет ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ или ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

3.0 Сенсорное управление

3.1 Местоположение гибкой сенсорной панели

Для создания индивидуальных вариантов дизайна 3 клавиши могут располагаться в разных местах

Сенсорная клавиша УСТАНОВКИ/ SET(-): Клавиша располагается на сенсорной панели в позиции 1 или 2

Сенсорная клавиша ВЫБОРА/ SELECT: Клавиша располагается на сенсорной панели в позиции 3

Сенсорная клавиша УСТАНОВКИ/ SET(+):Клавиша располагается на сенсорной панели в позиции 4 или 5

3.2 Сенсорная клавиша УСТАНОВКИ SET(+) и SET (-)

Нажимая SET (+) или SET(-): кратковременное нажатие повышает или уменьшает время на одну минуту (или громкость акустического сигнала на один шаг). Нажимая SET (+) или SET(-): повышает или уменьшает скорость настройки времени автоматически.

3.3 Сенсорная клавиша ВЫБОРА/ SELECT

Использование сенсорной клавиши ВИБИР/ SELECT позволяет использовать функции поочерёдно.

Дисплей ВРЕМЯ СУТОК

SELECT/ВЫБОР

MINUTE MINDER/ТАЙМЕР/setting

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/COOKING TIME/setting

SELECT/ВЫБОР

ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/END of COOKING TIME/ setting

SELECT/ВЫБОР

SELECT/ВЫБОР

Уточнение ВРЕМЕНИ СУТОК/setting

Установление значения Звукового сигналА

SELECT/ВЫБОР

Нажимая ВЫБОР/select на сенсорной панели, можно выбирать следующую функцию. Если нажимать на сенсорной панели и удерживать некоторое время, то автоматических изменений не произойдёт. Если нажимать и держать на протяжении более чем 10 сек., то АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ в соответствии с п. 5.2 срабатывает и режим выбора автоматически перерывается.

3.4 Сенсорные клавиши НАСТРОЙКИ SET(+) and SET(-). В течение 5 секунд после выбора функции, можно установить время или громкость сигнала с помощью сенсорной клавиши НАСТРОЙКИ SET (+) или SET (-).

4.0 Функции

4.1 Начало настройки функции. На протяжении 5 секунд после установки можно задать время или громкость, и выбранная функция запускается автоматически. На дисплее отображается текущее время суток, если не активирован Таймер.

4.2 Совет по техникие безопасности: На переключатель подается напряжение 230 В! Не касайтесь без изоляции. Используйте правильную изоляцию, чтобы пользователь не мог коснуться переключателей непосредственно. После подключения устройства к сети, на дисплее замигает время суток 12:00. Для того, чтобы предотвратить автоматическое включение нагревателей после сбоя подачи энергии, контакт реле размыкается сразу как только энергоснабжение возобновляется. После нажатия в любом месте сенсорной панели, контакты реле защелкивающиеся и на дисплее отображается время по умолчанию: 12:00.

Двоеточие и символ продолжают мигать. Теперь можно установить час, как указано в 4.3.2.

4.3 ВРЕМЯ СУТОК

4.3.1 Выбор режима ВРЕМЯ СУТОК

Повторите операции с функцией ВЫБОР/SELECT как описано в п. 3.3 пока символ  не начнёт мигать.

4.3.2 Установка ВРЕМЕНИ СУТОК

Установите ВРЕМЯ СУТОК с помощью кнопок SET (+) или SET (-), как описано в п. 3.4

Дисплей: 0….24часов/ Формат: час: мин

4.4 Установка мощности АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА

Выберите АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ L1, L2 или L3. Его мощность регулируется кнопками SET (+) или SET (-) и имеет следующие уровни:

L1 = низкий

L2 = средний

L3 = высокий

  - Таймер обратного отсчёта

4.5.1 Установка таймера

Повторите действия п. 3.3. до появления и мигания символа ТАЙМЕРА. ТАЙМЕР может быть установлен с помощью SET (+) или SET (-) согласно п. 3.4 вплоть до максимального значения 99:00.

4.5.2 Отсчет времени ТАЙМЕРА

Через 5 секунд после установки Таймера начинается отсчет времени с шагом в секундах до 0:00. Дисплей отображает символ ТАЙМЕРА . Остаток времени выводится непрерывно. Если установлены другие функции, отсчет времени ТАЙМЕРА на дисплее не отображается.

4.5.3 Внесение изменений/Удаления установок ТАЙМЕРА

Время, которое осталось, может быть изменено в любое время с помощью сенсорной клавиши SET (+) или SET (-). Удаление настроек ТАЙМЕРА делается путем установки 0:00 хв: сек.

4.5.4 Время работы Таймера истекло

Время работы ТАЙМЕРА истекло, если достигло отметки 0:00. Символ ТАЙМЕР  при этом мигает. Согласно п. 5.2 срабатывает АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ. После нажатия любой сенсорной кнопки, режим ТАЙМЕР	 автоматически отключается. Дисплей отображает ВРЕМЯ СУТОК. Символы АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА и ТАЙМЕРАотключаются.

  - ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ

    - Установка ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Повторяйте последовательность действий п. 3.3 пока символ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  не появится и не станет мигать. ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ может быть установлено с помощью SET (+) или SET (-) согласно п. 3.4. Максимальное ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ - 23:59.

    - Отсчет ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ

Через 5 сек. после установки РУЧНОЙ режим изменяется на АВТОМАТИЧЕСКИЙ. Дисплей отображает символ КАСТРЮЛИи текущего ВРЕМЕНИ СУТОК.

    - Внесение изменений/ удаления ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Согласно п. 3.3. выберите ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.  Будет мигать. ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ может бать изменено с помощью SET(+) или SET (-) согласно п. 3.4 или удалено, установив 0:00.

    - ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ истекло.

Как только ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ истечёт, АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ согласно п. 5.2 сработает. Контакты реле разомкнутся и на дисплее появится 0:00. Символ Человек замигает. Не позже, чем через 7 минут или после нажатия любой клавиши сенсорной панели АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ прекратится. Символ Человека будет продолжать мигать. Повторное нажатие клавиши ВЫБОР/select приводит к изменению в РУЧНОМ режиме. Символ Человек будет отображаться постоянно, контакты реле сомкнутся и текущее время суток будет отображаться, если ТАЙМЕР не активирован.

    - Установка ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ

Повторите последовательность действий п. 3.3., пока символ ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ   не появится и не станет мигать. ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ может быть установлено с помощью SET (+) или SET(-) согласно п. 3.4. Дисплей будет отображать текущее ВРЕМЯ СУТОК плюс установку ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ. ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ может быть установлено с помощью SET(+) или SET(-) согласно п. 3.4. ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ можно изменить согласно п. 4.7.3. Время приготовления еды ограничено текучим текущим ВРЕМЕНЕМ СУТОК плюс 23:59.

    - Отсчет ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ

Через 5 секунд после установки РУЧНОЙ режим изменяется на АВТОМАТИЧЕСКИЙ. Дисплей отображает символ КАСТРЮЛИ  и текущее ВРЕМЯ СУТОК, если ТАЙМЕР не активирован.

    - Внесение изменений/Удаления ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ

Сделайте выбор согласно п. 3.3. к появлению и миганию символа ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ . ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ может быть изменено с помощью SET(+) или SET (-) согласно п. 3.4.  Если ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ установлено без предварительно установленного ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ, ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ может быть отменено путем SET(-) пока значение не будет равняться ВРЕМЕНИ СУТОК. Если оба значения: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ и ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ установлены, то ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ можно удалить согласно п. 4.6.3 (удаление ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ).

    - ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ истекло

См. п. 4.6.4

Отложенное приготовление

Контакты реле автоматически защелкиваются, когда наступает рассчитанное время НАЧАЛА

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ. Расчет ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ представлен ниже:

Пример 1: Текущее ВРЕМЯ СУТОК

выбранное ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ  12:15

выбранное ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ 1:15

Рассчитанное ВРЕМЯ НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ: ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ минус ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ =  12:15 – 1:15 = 11:00

Пример 2: Текущее ВРЕМЯ СУТОК выбрано 09:45.

ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ  11:15.

Выбранное ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ 1:15.

Расчет ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ: ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ минус ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ =11:15 – 1:15 = 10:00. То есть, через 15 минут от текущего времени суток духовой шкаф включится.

Пример 3: Текущее время 13:15. Начало приготовления установлено на 14:00, а период приготовления задан 120 минут. Духовой шкаф начнет работу самостоятельно в 14:00 часов, будет готовить 120 минут, выключится по истечении заданного времени и прозвенит звонок выключения духового шкафа.

4.6.9	Установка ОТЛОЖЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.	Установите нужное время ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ согласно п. 4.6.1.

2.	Установите нужное время ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ согласно п. 4.7.1

4.6.10	Отсчет ОТЛОЖЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Контакты реле разомкнуты и символ КАСТРЮЛИотключен к достижению ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ начинается с момента достижения ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ. Реле защелкивающееся и отображающееся символ кастрюли.

4.6.11. Внесение изменений/Удаления ОТЛОЖЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Внесения изменений/Удаления ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ см. п. 4.6.3

Внесения изменений/Удаления ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ см. п. 4.7.3.

4.6.12	ОТЛОЖЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ минуло

См. п, 4.6.4 (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ прошло).

  - БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

    - Активация БЛОКИРОВКИ . Функция БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ может быть активирована, корда

ВРЕМЯ СУТОК отображается в РУЧНОМ режиме, независимо от того, прошло ли ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ или ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ в автоматическом режиме. Функция БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ активируется нажатием SET(+) на протяжении не менее 5 секунд пока символ  не появится на дисплее. Все другие функции заблокированы. Исключение: Если функция, например, ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ минуло, АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ может быть прекращен нажатием любой клавиши сенсорной панели, хотя БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ активна. Нажимая на любую клавишу сенсорной панели во время активации БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ вызывает АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ согласно п. 5.2 и символ БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ мигает на протяжении двух секунд.

    - Дезактивация БЛОКИРОВКИ . Функция БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ  дезактивируется повторным

нажатиям SET(+) и удерживанием на протяжении как минимум 5 секунд пока символ БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ не выключится. С этого момента опять появляется возможность выбирать функции.

Инструкция по эксплуатации сенсорного датчика

| ВКЛ/ ВЫКЛ | Вперёд | Назад | Свет | Таймер | Информация | Минус | Плюс | Быстрый нагрев | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Время суток/Таймер/Время начала приготовления еды/Время окончания приготовления еды:

1) Время суток: нажмите на / для настройки времени суток прежде, чем включать устройство с помощью клавиши

2) Таймер : нажмите / для установки длительности приготовления еды и нажмите . Отсчет времени таймером начнется с 0:00. На дисплее отображается и время, которое осталось.

3) Время начала приготовления еды:  нажмите/,  чтобы установить время начала приготовления еды 00:00, нажмите , чтобы начать приготовление еды.

4) Время окончания приготовления еды : после того, как пользователь установит время (длительность) приготовления еды, нажмите клавишу, чтобы установить время окончания приготовления еды. Духовка начнет работу сразу после достижения времени начала приготовления еды.

Например: В настоящий момент 12:00 часов, пользователь установил время (длительность) приготовления еды 0:30, потом нажмите , чтобы установить время окончания на 12:40. Духовка станет работать в 12:10, и дисплей будет отображать время приготовления, которое осталось.

2. Установка функций

1) Нажмите на кнопку , чтобы включить духовку. Пользователь может выбирать разные режимы приготовления, нажимая на кнопки .

2) Температура приготовления устанавливается с помощью кнопок / после выбранного режима приготовления. После установки режима и температуры нажмите  для начала приготовления.

3. Быстрый нагрев

Если температура превышает 100 градусов, и функция предыдущего нагрева ещё не завершена, то пользователь

может нажать на кнопку  для быстрого нагрева

- Установка режимов (конфигурации):

Нажмите на клавишу “ИНФО”  и держите на протяжении 5 секунд, чтобы установить режим. Потом нажмите “Инфо” опять, чтобы выбрать Режим 1, Режим 2, Режим 3, Режим 4, Режим 5, Режим 6. После выбора режима нажмите на / , чтобы выбрать вариант 1, 2 или 3.

| Режим | Описание | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим 1 | Отображение времени | Отображается всегда | Отображается во время работы духового шкафа |  |
| Режим 2 | Звуковой сигнал по истечении отсчёта времени | Короткий | Средний | Долгий |
| Режим 3 | Длительность установки времени | Короткий | Средний | Долгий |
| Режим 4 | Время работы вентилятора охлаждения после готовности еды | Короткий | Средний | Долгий |
| Режим 5 | Яркость дисплея | Слабая | Средняя | Яркая |
| Режим 6 | Звуковой сигнал при выборе режима | Нет | Есть |  |

После выбора режима «ИНФО», нажмите кнопку  для подтверждения.

- Символы режима приготовления еды: последовательность режимов отображается на экране в виде следующих символов:

On – Вкл.

Defrost - Разморозка

Bake/Broil – Выпечка/ жарение

Convection/Broil – Конвекция/ жарение

Roast – Запекание/ жарение на вертеле

Fan Bake – Выпечка/Вентилятор

Conventional heating – Традиционное нагревание

Bake/Static – Выпечка/ стационарный режим

- Блокировка от детей: Нажмите на кнопку  и держите в течение 5с после выключения духовки.

- ЧИСТКА И УХОД

Духовка должна быть очищена после каждого использования. При очистке духовки освещение должно быть включено, чтобы вы могли видеть поверхность лучше. Стенки духовки рекомендуется мыть только теплой водой с  использование небольшого количества моющей жидкости. После чистки стенок духовки вытрите её насухо. Никогда не чистите поверхности духовки паром. Духовка должна быть очищена только теплой водой с мылом, используя при этом либо губку либо мягкою ткань. Не используйте абразивные чистящие средства. Любые пятна, которые появляются в духовке, это пятна, которые возникли в процессе приготовления пищи, ее остатков или брызг. Это может быть результатом приготовления пищи при ее готовности в режиме чрезмерно высокой температуры или при помещении ее в посуду, которая слишком мала.
Вы должны выбрать температуру приготовления пищи и функцию, которые подходят для данной пищи, которую вы готовите. Вы также должны убедиться, что пища находится в соответствующего размера блюде и использовать поддон в случае необходимости. Внешняя часть духовки должна быть очищены только теплой водой с мылом, используя либо губку или мягкую ткань. Не используйте абразивные чистящие средства.
Любой ущерб, причиненный духовке при ее чистке будет устранен за счет покупателя, даже если устройство находится в пределах гарантийного срока.

Внимание!

Не используйте моющие средства, содержащие абразивные материалы для чистки и ухода за передней панелью стекла.

Замена лампочки 
Для того, чтобы избежать возможности поражения электрическим током убедитесь, что прибор выключен перед заменой лампы. Установите все ручки управления в положение «0» и отключите вилку шнура из сети.
Открутите и вымойте крышку лампы, а затем вытрите насухо. Выкрутить лампочку из гнезда, заменив лампочку на новую. Высокая температура колбы (300 ℃) со следующими параметрами:
- напряжение 220-240V
- мощность 15 Вт
- потока E14.

Не используйте любые другие типы ламп. Установите лампу, убедившись, что она правильно вставлена ​​в керамический разъем. Закрутите крышку лампы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что духовой шкаф отключен от электросети перед заменой лампы, во избежание возможности поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте духовой шкаф с поврежденным шнуром или вилкой или после неисправностей любого характера. Обратитесь в ближайший сервисный центр для проверки, ремонта или настройки!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ЕДЫ

| НЕДОСТАТКИ | ПРИЧИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Верхняя сторона выпечки – тёмная, а нижняя - светлая | Недостаток тепла снизу | Используйте положение естественной конвекции Пользуйтесь более глубокой формой для выпечки тортов/ пирогов Снизьте температуру Поставьте пирог/торт на нижнюю полку |
| Нижняя сторона выпечки – тёмная, а верхняя - светлая | Переизбыток тепла снизу | Используйте положение естественной конвекции Пользуйтесь менее глубокой формой для выпечки тортов/ пирогов Снизьте температуру Поставьте пирог/торт на верхнюю полку |
| Блюдо внешне - подгорело, а внутри - недопеченное | Слишком высокая температура | Снизьте температуру и увеличьте время приготовления |
| Поверхность приготовленного блюда отвечает требованиям, но слишком сухая | Слишком низкая температура | Повысьте температуру и измените время приготовления. |

Внимание!

Во время работы стеклянные дверцы духовки и прилегающие части нагреваются. Поэтому не допускайте детей.  Этот духовой шкаф не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда такие лица находятся под надзором или получают инструкции по эксплуатации со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

Демонтаж/монтаж дверц духового шкафа

Для того чтобы получить более легкий доступ к камере духовки для очистки, можно снять дверь. Для этого полностью откройте дверцу. Приподнимите ее и поверните маленькие рычаги, расположенные на двух петлях (см. рис.11-1, 11-2).

Ухватите дверцу за два внешних края и закройте ее медленно, но не до конца; Потяните дверцу к себе, выдергивая ее с места установки;

Чтобы смонтировать дверцы:

-	Когда дверцы находятся в вертикальном положении, вставьте два крючка «А» (рис.11-1);

-	Убедитесь, что основание “D” прикреплено должным образом к краю (подвигайте дверцы духовки немного вперед и назад);

-	Держа дверцы полностью открытыми, отцепите два рычага "B" книзу, а затем закройте дверцы опять.

Мал. 11-1	Мал. 11-2

Боковые дверцы можно снять, выполняя следующие действия (рис. 12):

Рис. 12-1	Рис. 12-2

Рис. 12-3

Рис. 12-4

Снятие боковых дверц духовки

а) открыв дверцы, открутите винт к позиции А с помощью отвертки, после этого Вы можете снять дверці

духовки (рис. 12-1, рис. 12-2);  b) положите дверцы духовки на ровную поверхность, используя вспомогательные предметы, например, монеты, поднимите стекло в позицию В (рис. 12-3;)  c) поднимите стекло приблизительно на 40 мм - но НЕ поднимайте стекло слишком высоко, оно может сломать раму. Потом потяните стекло в направлении, как показано на рис. 12-4. Теперь вы легко можете почистить стекло дверці духовки.

Примечание:  Если вы хотите очистить только внутреннее стекло, а не дверцы духовки полностью, слідуйте пунктам b) но c).

Отработанный духовой шкаф нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Он должен быть передан на уничтожение в специализированный пункт сбора для переработки электрического оборудования.

Обеспечивая надлежащую переработку отходов, Вы помогаете сохранить природные ресурсы. Убедитесь, что духовой шкаф уничтожен здоровым и экологически безопасным способ.

Гарантийная карта

МАРКА: ……………………………………………..

МОДЕЛЬ: …………………………………………..

СЕРИЯ: ……………………………………………

Дата продажи ………………..                                                                                                  Печать торгующей организации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Производитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев

- Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, либо повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации.

- Гарантия не распространяется на электрические лампочки подсветки.

- В случае неисправности по вине производителя или при выходе из строя в течение гарантийного срока изделие ремонтируется в течение 1 месяца.

| Дата сдачи в ремонт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата окончания ремонта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продление гарантии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опись произведенных работ, замен деталей:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись и печать ремонтной мастерской: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Дата сдачи в ремонт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата окончания ремонта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продление гарантии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опись произведенных работ, замен деталей:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись и печать ремонтной мастерской: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Дата сдачи в ремонт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата окончания ремонта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продление гарантии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опись произведенных работ, замен деталей:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись и печать ремонтной мастерской: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

Гарантия не действительна в результате:

механических повреждений, загрязнений, переделок, конструкторских изменений, неправильной установки оборудования, неправильной эксплуатации оборудования, действий, связанных с неправильным содержанием и чисткой оборудования, аварий, стихийных бедствий, химического воздействия, атмосферных явлений (обесцвечивания и т.п.), неправильного хранения, ремонтов не гарантийными мастерскими. Все гарантийные требования будут отвергнуты. Так же, гарантия не принимается во внимание требований вследствие неправильных расчетов, которые возникли во время подбора технических параметров покупателем.

# Text boxes

Важно: если Вы решили больше не пользоваться духовым шкафом, то следует сделать невозможным его использование путем разрезания кабеля питания после его отсоединения от электросети. Изъятая из эксплуатации техника может быть опасной для детей, желающих поиграть с ней. Поэтому следует произвести данное действие.