ВЫТЯЖКА КУХОННАЯ ТИП-WK-7

Уважаемый покупатель благодарим

вас за покупку вытяжки кухонной торговой

марки «АКРО» типа wk-7 и убедительно просим вас подробно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Убедительно просим вас сохранять счет покупки вместе с отметкой на гарантийном талоне с целью возможной рекламации. Без этого гарантия не будет иметь законную силу. Гарантийный талон является действительным когда он правильно заполнен; предоставлен вместе с чеком. (как доказательство покупки).

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫТЯЖКИ КУХОННОЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед монтажом ,пожалуйста проверьте напряжение (V) и частоту(Hz) соответствие их параметрам, которые находятся на табличке внутри вытяжки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                               Номинальное напряжение	230V-50Hz

Общая мощность         	190Вт

Мощность лампочек      	1 * 25Вт

Производительность      	400 м.куб.ч.

Масса                              	6 кг

Количество скоростей   	3

УСТАНОВКА                                                                        Вытяжка предназначена для использования

В двух режимах

1-выведение паров из кухонных помещений через гофра-шланг  Ø120мм. Переключатель устанавливается в положение(В). см. рис.Е.

2-циркуляция воздуха через угольные фильтры (рис.А). Переключатель устанавливается в положение (А.) см.рис.Е. При работе в режиме воздухоочистителя необходимо установить угольные фильтры .см.. рис.(А)

Угольные фильтры нуждаются в замене не реже чем один раз в 3-6мес. В зависимости от интенсивности использования.

Установка вытяжки осуществляется минимум 65см от поверхности электрической плиты 75см от поверхности газовой  плиты.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вытяжки типа WK-7 имеют кнопочное управление см. рис.(С). Переключатель имеет следующие функции:

¤ - подсветка

0 - турбина выключена

1 - низкие обороты

2 - средние обороты

3 - высокие обороты

В модели LIGHT включение возможно при выдвижении передней панели.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Перед очисткой вытяжку необходимо отсоединить от источника питания. Протереть вытяжку слегка влажной салфеткой смоченной в мыльном растворе.

очистка алюминиевого фильтра рис(В)

Необходимо снять фильтр и вымыть его в жирорастворимом растворе или посудомоечной машине. После просуш ки фильтры устанавливаются обратно.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК рис.(D)

Отключите вытяжку от источника тока. Снять фильтры алюминиевые Рис.(D) произвести замену лампочки мощность которой не превышает 25 Вт.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте возникновение открытого огня  под вытяжкой. Проводите регулярную чистку фильтров от жира, не реже одного раза в месяц. В случае повреждения проводки и электрической части ремонт производится через специ ализированную мастерскую.

РИС. А

РИС.B

РИС.C

РИС.D

РИС.E